Zadaci za vezbanje

1. a) Brzinu 72 km/h izraziti u metrima u sekundi m/s.

b) Brzinu od 25 m/s izraziti u kilometrima na čas km/h.

2. Prvi deo puta dužine 300 metara telo je prešlo za 60 sekundi, a drugi deo puta dužine 160 metara za 40 sekundi. Kolika je brzina tela na svakom od delova puta i kolika je njegova srednja brzina na celom putu?

3.  Da li veću težinu ima dečak mase 20 kilograma koji se nalazi na Zemlji ili astronaut mase 90 kilograma koji se nalazi na Mesecu?

4. Kad na oprugu deluje sila od 8N njena dužina se poveća za 2 cm. Za koliko bi se povećala dužina te opruge, ako bi na nju delovala sila jačine 12N?

5. Kolika je dubina bazena koji je širok 120  dm i dugačan 25m ako u njega može da stane 750 m3 vode?

6. Sobu površine 30 m2 treba popločati pločicama oblika pravougaonika čije su stranice 2 dm i 30 cm. Koliko pločica je potrebno za popločavanje poda te sobe?

7. Kolika je masa vode koja može da stane u akvarijum čije su dimenzije 8 dm, 60 cm i 450 mm? Gustina vode je 1 g/cm3.

8. Da li u sud zapremine 5 litara može da stane 4,8 kg ulja? Gustina ulja je 800 kg/m3

9. Sila jačine 20 N deluje na podlogu površine 4 dm2. Koliki pritisak stvara ta sila?

10. Koliki pritisak stvara gvozdena kocka dužine ivice 4 dm koja stoji na stolu? Gustina gvoždja je 7800 kg/m3.

11. Koliki je hidrostatički pritisak na dnu bazena dubine 2,2 m? Koliki je ukupan pritisak koji deluje na dno suda, ako atmosferski pritisak iznosi 101300 Pa?

12. Na kojoj dubini ispod površine vode hidrostatički pritisak iznosi 50 kPa?

13. Površina poprečnog preseka većeg klipa hidraulične mašine je 20 cm2, a manjeg 5 cm2. Kolikom silom treba delovati na manji klip da bi se podigao teret od 10000 N?